## Slide 1: 实验五 Cache设计
2024春季
zjx@ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验目标
掌握Cache工作原理、基本结构、设计和调试方法
熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## Slide 3: 实验内容
改造流水线LA32R CPU，增加指令cache
CPU
IM
DM
CFG
BRG-1x2
CPU
IC
DC
CFG
BRG-1x2
Mem
BRG-2x1
CPU
IC
DM
CFG
BRG-1x2
Mem
  IC：指令Cache
  DC：数据Cache
  BRG-2x1：仲裁桥

## Slide 4: 实验内容 (续)
指令Cache (ICache) 配置
  容量8KB，块式存储器
  块大小：1字（4字节）
  地址映射方式：2路组相联
  替换策略：LRU
指令存储器 (Imem) 配置
  容量1MB，块式存储器
  按字访问，读取时间固定为4个时钟周期
ICache
IMem

## Slide 5: 流水线CPU数据通路
IF
ID
EX
MEM
WB
pce
pcd
ir
a
b
imm
rd
y
mdw
rdm
rdw
yw
mdr
ICache
IMem

## Slide 6: Cache组相联映射
Cache Data
Cache Block 1
Cache Tag
Valid
:
:
:
Cache Data
Cache Block 0
Cache Tag
Valid
:
:
:
Cache Index, Offset
Mux
0
1
Sel1
Sel0
Data
Compare
Addr Tag
Compare
OR
Hit
Addr Tag

## Slide 7: 无阻塞流水线结构

## Slide 8: 有阻塞流水线结构

## Slide 9: 流水线之间交互

## Slide 10: 实验要求
设计包含指令Cache的流水线LA32R CPU，构建SoC并上板验证
  运行指令测试程序
  查看电路资源和性能

## Slide 11: The End